建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  年产30000吨塑料瓶片加工项目

建设单位（盖章）：安徽松恒环保材料科技有限公司

重庆丰达环境影响评价有限公司

编制日期：二〇一九年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、卫生院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30000吨塑料瓶片加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安徽松恒环保材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 余松 | 联系人 | 庞明云 |
| 通讯地址 | 淮南市凤台县桂集工业园区天达路 |
| 联系电话 | 15156648111 | 传真 | -- | 邮政编码 | 233600 |
| 建设地点 | 淮南市凤台县桂集工业园区天达路北侧安徽松恒包装材料有限公司内 |
| 立项审批部门 | 凤台县发展和改革委员会 | 批准文号 | 凤发改投资[2019]161号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理（C4220） |
| 占地面积 （m2） | 3500 | 绿化面积（m2） | -- |
| 总投资 （万元） | 680 | 其中：环保投资(万元) | 88 | 环保投资占总投资比例 | 12.9% |
| 评价经费 | / | 投产日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 塑料主要成分为合成树脂，属于高分子聚合物，为改良其性能，聚合物中一般会添加各类辅助材料，如填料、增塑剂等。按主要成分不同，塑料分为乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）等。塑料具有材料综合性能优异，加工方便，生产和使用中具有显著节能等优点，被广泛应用于工农业及人民日常生活之中，与钢铁、木材、水泥共同构成现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。 随着塑料工业的蓬勃发展及其大规模的使用，废塑料产生量猛增，大量未回收利用的废塑料进入环境中，形成“白色污染”。为消除或减少废旧塑料造成的污染，世界各地给予足够重视，加大了对其研究的投资力度，目前市场对处理废旧塑料已基本形成比较有效的四种技术，包括焚烧回收能量、填埋、回收再生利用和化学热解回收。经过长期实践证明，回收再生利用是最为适用的，值得大力提倡的技术。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）有关规定，该项目属于《名录》中的第三十项、废弃资源综合利用业——第86条：废旧资源（含生物质）加工、再生利用，项目生产工艺为利用废塑料进行分拣、清洗、破碎等加工生产PET碎瓶片，因此，应编制环境影响报告表。受建设单位的委托，我单位承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织环评技术人员进行了现场踏勘、现状调查，收集了与本项目有关的技术资料，根据项目工程特点和周边环境特征，对环境影响因素进行了识别和筛选，并对周边环境现状进行了监测，依据环评有关技术导则和规范，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位报请环境保护行政主管部门审批。 2、地理位置及周边关系 本项目选址位于淮南市凤台县桂集工业园区天达路北侧安徽松恒包装材料有限公司内，租赁生产车间1栋，建筑面积3000m2。本项目所在厂房中心坐标为：东经116.61274°、北纬32.76794°，项目所在地东侧为淮南市雷尼化妆品有限公司，南侧为天达路，西侧为工业区林地，北侧为安置小区。 项目地理位置详见附图1、周边环境情况见附图2。 3、工程建设内容及规模 安徽松恒环保材料科技有限公司在淮南市凤台县桂集工业园区建设“年产30000吨塑料瓶片加工项目”，租赁安徽松恒包装材料有限公司车间3000m2，该项目总投资680万元。项目建成后年产PET瓶片3万吨。项目所回收的废塑料来源于国内，以分拣、清洗、破碎等加工为主，不涉及再加工造粒。项目主要工程内容及规模见下表： 表1-1 建设项目组成一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容与规模 工程规模 主体工程 生产厂房 1栋单层钢结构厂房，车间面积3000m2，设有生产区、原料仓库以及成品库，其中生产区设有2条PET瓶片生产线，原料为废旧塑料瓶，通过分拣、清洗、破碎等工序生产PET瓶片。 年产PET瓶片3万吨 辅助公司 办公用房 租赁安徽松恒包装材料有限公司办公楼内办公用房 面积约200m2 储运工程 原料仓 位于厂房内部北侧，用于储存废旧塑料瓶； 面积约300m2 成品库 位于厂房内部东侧，主要用于储存产品 面积约300m2 公用工程 供电 电源引自开发区供电网 年用电量30万度 供水 水源来自开发区给水管网供给 用水量为24780t/a 排水 实行雨污分流制。污水经自建污水处理站处理后达标后90%回用，10%废水排放。 废水排放量14892t/a 供气 项目设有1台0.9t/h的蒸汽锅炉，采用市政成型生物质作为燃料； 成型生物质消耗量为864t/a 环保工程 废气治理 生物质锅炉：采用旋风除尘+布袋除尘器进行除尘，燃烧废气通过不低于20m高排气筒排放。 噪声治理 设备基础减震、车间厂房隔声等降噪措施 废水 雨污分流、生活污水经化粪池处理后接入开发区污水管网； 生产废水排入厂内自建污水处理站，设计污水处理能力为150m3/d，污水处理工艺采用“气浮+生物氧化”。 固废 生活垃圾：垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理 厂内设有一般固废堆场，瓶盖及标签分类集中收集后外售给其他企业和附近废品回收站综合利用；污水处理站污泥采用污泥脱水机脱水后，定期清运至当地垃圾处理厂进行处理； 废活性炭委托有资质单位处置。 4、产品方案 本项目以废旧塑料瓶（矿泉水、纯净水瓶等）为原料，通过分拣、清洗以及破碎等工艺生产PET瓶片，年产PET瓶片3万吨。产品方案如下： 表1-2 产品方案及规模一览表 序号 产品名称 规格 单位 数量 备注 1 PET碎瓶片 直径1~2cm 吨/年 3万 设有2条PET瓶片生产线 5、项目主要生产设备 本项目主要生产设备及环保设备如下表。 表1-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 开包机 22KW 2 2 分拣平台 3.0KW 4 3 脱标机 15KW 2 4 提升机 4.0KW 2 5 破碎清洗机 2.2KW 2 6 摩擦清洗机 3 KW 2 7 热水洗机 槽体：长6m×宽1m×深1.5m 2 8 漂洗槽 槽体：长6m×宽1m×深1.5m 2 9 甩干机 槽体：长4m×宽1.1m×深1.5m 2 10 输送带 3m*75cm*1.5m, 1.5KW 2 11 循环水泵 0.75KW 2台 2 12 生物质锅炉 0.9t/h 1 6、项目主要原辅材料 ①原辅材料消耗情况 本项目所用的主要为废旧塑料，废塑料来自国内日常使用的饮料瓶、矿泉水瓶等，均为PET废塑料瓶，原料中不含医疗废物和危险废物的废塑料，不含卤素废塑料，不涉及进口废塑料。 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号 名称 单 位 消耗量 备注 1 原辅料 废旧塑料瓶（PET） t/a 30050 固态，汽运 2 表面活性剂（清洗剂） t/a 0.3 液态，20kg/桶，汽运 3 包装袋 t/a 15 固态，汽运 4 能源 电 度/年 30万 开发区供电系统 5 新鲜水 t/a 24780 开发区供水管网 6 成型生物质 t/a 864 固态，汽运 ②原辅材料贮存情况： 本项目原辅材料贮存情况见下表。 表1-5 建设项目原辅料存贮情况表 序号 物料名称 消耗量t/a 一次最大贮存量 贮存周期 备注 1 废旧塑料瓶（PET） 30050 200t 2天 / 2 表面活性剂（清洗剂） 0.3 0.06t 2个半月 桶装，20kg/桶 3 包装袋 15 1.0 20天 / ③主要原辅材料理化性质： 表1-6 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 毒性毒理 燃爆性/危险性 PET( 聚对苯二甲酸乙二酯) 英文名polyethyleneterephthalate(简称PET)。PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，耐蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。PET 有酯键，在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解，耐有机溶剂、耐候性好。缺点是结晶速率小，成型加工困难，模塑温度高，生产周期长，冲击性能差。一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和改性，以玻璃纤维增强效果明显，可提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。为改进PET 性能，PET 可与PC、弹性体、PBT、PS 类、ABS、PA 共混形成合金。 无毒 PET不易燃烧，火焰呈黄色，有滴落。 表面活性剂（清洗剂） 表面活性剂通过在气液两相界面吸附降低水的表面张力，也可以通过吸附在液体界面间来降低油水界面张力。许多表面活性剂也能在本体溶液中聚集成为聚集体。表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。表面活性剂除了在日常生活中作为洗涤剂，其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。 / / 7、公用工程 （1）供电 项目供电由市政供电网供给，本项目年用电30万度。 （2）给水 项目用水由市政给水管网供给，能够满足项目用水需要。项目用水为生产用水和生活用水。 （3）排水 排水：建设项目废水为生产废水和生活污水，生活污水经自生活污水经化粪池处理后经开发区污水管网进入桂集镇污水处理厂处理，处理达标后外排排入永幸河；生产废水主要为清洗废水，清洗废水经公司自建地污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后再经开发区污水管网排入永幸河。 8、总定员人数及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员30人，厂内无食堂、宿舍。 工作制度：项目年生产300天，三班制，每班8小时工作制。 9、总平面布置 本项目选址位于淮南市凤台县桂集工业园区天达路北侧安徽松恒包装材料有限公司内，生产车间面积约3000m2；厂房内设有生产区、原料仓库以及成品库临时堆放区，其中生产区位于厂房内部西侧区域，原料堆放区位于厂房内北侧，成品区位于厂房内东侧区域；生产区共设有2条PET瓶片生产线，主要为分拣、破碎、清洗等工序，生产线按照生产工序进行布置，布局合理。综上分析，项目平面布局合理。 10、产业政策分析 对照国家发展和改革委员会令第9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》和国家发展和改革委员会令第21 号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类项目；另外项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》的淘汰类或限制类，亦不属于其他法律法规要求淘汰和限制的产业。 凤台县经济和信息化委员会于2019年5月21日以凤发改投资字[2019]161号“关于安徽松恒环保材料科技有限公司年产30000吨塑料瓶片加工项目备案的通知”，对本项目进行备案，项目生产规模为：设有PET生产线2条，年产PET瓶片3万吨。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 11、选址合理性 本项目选址于淮南市凤台县桂集工业园区天达路北侧安徽松恒包装材料有限公司内，厂房系租赁安徽松恒包装材料有限公司已建厂房。根据凤台县不动产登记局颁发的不动产权证书，皖（2016）凤台县不动产权第0000138号，本项目用地用途为工业用地。 项目所在地块配套基础设施配套完备，满足本项目生产需求。项目在运行过程中污染物主要为废气、废水、噪声等，污染物均能做到达标排放和合理处置。项目建设地点不位于饮用水源保护区范围、环境敏感区内；项目厂址地理位置优越，交通便利，配套设施完善，具有良好的投资和发展前景。项目选址区域环境质量现状良好，且本项目的建设对周围环境的污染较小，不会对环境质量造成大的改变。 综上所述，本项目选址合理。 12、规划符合性 本项目租赁安徽松恒包装材料有限公司现有厂房，根据凤台县城乡规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第340421201600028号），安徽松恒包装材料有限公司用地符合凤台县城乡规划要求，因此，本项目选址符合凤台县城乡规划要求。 13、项目建设与相关规范符合性分析 （1）项目建设与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的相符性 本项目建设与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）要求符合性分析如下： 表1-7 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相关要求 项目 规范具体要求 本项目情况 符合性 回收要求 分类回收、不得含有危险废物和医疗废物 本项目原料为PET废旧塑料瓶，进厂后进行分拣，原料为废矿泉水、纯净水瓶，不含有危险废物和医疗废物。 符合 运输 1、封闭运输，不得裸露运输； 2、包装物防水、耐压、遮蔽性好，运输、装卸时无废塑料遗洒； 3、包装物表面标明废塑料的来源、原用途和去向等信息； 4、不得超高、超宽、超载运输废塑料 本项目原料采用汽车运输，密闭覆盖；废塑料包装物有防水、耐压、遮蔽性好；包装物表面有回收标志和废塑料种类标志。 符合 贮存 1、废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内； 2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施 3、废塑料按种类、来源分开存放 本项目拟建设专门的贮存场所，位于厂房内部，具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施；原料进厂区后要求企业按种类、来源分开存放。 符合 预处理 1、预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术和设备；机械化和自动化作业，减少手工操作 2、废塑料人工分选确保操作人员的健康和安全 3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂 4、塑料破碎应配有防治粉尘和噪声污染的设备 5、人工干燥宜采用节能高效技术，自然干燥应采取防风措施 本项目原料进厂后进行分拣、清洗和破碎，设有自动化操作，塑料清洗采用环保清洗剂，破碎工序为水中破碎，因此，无粉尘产生；设备有相应降噪措施。 符合 项目建设环境保护 1、废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度 2、进口塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证 3、新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址 4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志 5、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道 本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度；本项目选址位于凤台县桂集工业园区天达路北侧安徽松恒包装材料有限公司内，系租赁已建厂房进行建设，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内； 项目原料为国内废塑料，不涉及进口塑料； 本项目划分后的功能区均处于封闭及的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道。 符合 污染控制 1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用 2、企业应有集气装置收集废气 3、其他气体净化装置收集的固废，应按国际危废鉴别标准鉴别 4、预处理和再生利用过程应控制噪声污染 5、废塑料预处理、再生过程产生的固废，应按工业固废处理，并执行相关环保标准 企业建设废水处理系统，采用湿法破碎，无粉尘产生，产品为PET碎瓶片，不涉及造粒；生产设备采取隔声、减振等措施；废塑料预处理过程中产生的固废按要求进行处理。 符合 产品 1、产品应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志； 2、生产过程不得使用氟氯化碳类化合物作发泡剂； 项目生产过程为分拣、破碎、清洗工序，生产过程中不涉及使用氟氯化碳类化合物作发泡剂。 符合 管理 1、企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作； 2、企业应对所有工作人员进行环保培训； 3、企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度； 4、企业应建立环保监测制度； 5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案； 6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费； 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作；招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托当地环保部门进行环保监测；委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费。 符合 由上表可知，本项目的建设总体符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的要求。 （2）与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012年10月1日起实施）符合性分析 表1-8 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》 序号 规范具体要求 本项目情况 符合性 1 第三条：废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 根据前文以分析可以看出，本项目建设符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》； 本项目选址位于淮南市凤台县桂集工业园区天达路北侧安徽松恒包装材料有限公司内，系租赁已建厂房进行建设，选址不属于居民区内；本项目采用的废塑料为居民日常塑料用品，如废矿泉水瓶、纯净水瓶等，均为PET废料，原料不涉及危险废物和医疗废物； 本项目工艺为分类、清洗和破碎，并配有污水处理设施。 符合 2 第四条：废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 项目生产过程中产生的分选废物属于一般固废，收集后按要求综合处置；严禁露天焚烧。 符合 3 第五条：进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。 本项目采用的废塑料为国内居民日常塑料用品，如矿泉水瓶、纯净水瓶等，均为PET废料，不涉及进口废塑料。 符合 4 第六条 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。 符合 5 第七条 废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。 项目生产过程中产生的分选废物属于一般固废，收集后按要求综合处置。 符合 因此，项目建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》。 （3）与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 为贯彻落实《循环经济促进法》，规范废塑料资源综合利用行业发展秩序，促进企业优化升级，加强环境保护，提高资源综合利用技术和管理水平，引导行业健康持续发展，工信部2015 年第81 号文制定了《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》，现对照公告规定的内容与项目进行分析如下。 表1-9 与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 项目 《废塑料综合利用行业规范条件》 本项目情况 相符性 一、企业的设立和布局 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 企业废塑料来源为国内日常用品废塑料，如废矿泉水瓶、纯净水瓶等，主要成分为PET塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 符合 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 本项目为新建项目，系租赁已建厂房进行建设，项目建设符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计，采用节能环保技术及生产装备。 符合 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 符合 二、生产经营规模 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 企业租赁安徽松恒包装材料有限公司公司一栋厂房，面积3000m2，项目产能为年产3万吨PET瓶片，能够满足本项目生产规模需要，租赁协议见附件。 符合 三、资源综合利用及能耗 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 企业废塑料为外购分类、破碎、清洗的塑料破碎片，不倾倒、焚烧与填埋过程废物。 符合 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500 千瓦时/吨废塑料。 本项目生产综合电耗为10千瓦时/吨，低于500 千瓦时/吨废塑料要求。 符合 四、工艺与装备 应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 生产工艺为分拣、破碎、清洗，不涉及造粒，无造粒废气、废弃过滤网等污染物产生，项目严禁露天焚烧。 符合 五、环境保护 严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，后期将编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 符合 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 企业加工存储场地建有围墙，地面全部硬化，且无明显破损现象。 符合 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房内，不进行露天堆放。企业厂区管网采取“雨污分流”设计。 符合 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 企业对收集的废塑料中的夹杂物，委托环卫部门统一处理，不擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 符合 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 企业漂洗工序采取逆流回用漂洗，第一道漂洗水排入自建污水处理站进行处理，大部分回用，小部分废水处理达标后排放。 符合 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 项目生产工艺不涉及再生加工 符合 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 现场对生产设备、风机和泵采取减振降噪措施。 符合 六、防火安全 ①企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 ②生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 ③生产区域应符合相关防火、防爆的要求。 ①设计严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 ②生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 ③生产区域应符合相关防火、防爆的要求。 符合 因此，项目建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》。 14、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据淮南市生态红线图，本项目不在生态保护红线范围内，故项目建设与淮南市生态红线图相符。 （2）环境质量底线 根据本报告表环境质量状况相关内容，项目区域空气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为不达标区域；区域地表水永幸河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体功能要求；按照相应的环境噪声标准，项目区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区要求。 项目区域有一定环境承载能力，根据影响预测结果，项目废气、废水、噪声、固体废物均能满足达标排放要求，对当地环境影响较小，不会影响当地各类环境功能区环境质量，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 根据国民经济行业分类（GBT14754-2017），本项目属于非金属废料和碎屑加工处理（C4220），根据《产业结构调整目录（2013年修订本）》、《市场准入负面清单草案（试点版）》，本项目建设不属于市场准入负面清单中相关建设项目，故项目符合环境准入负面清单相关要求。 综上，本项目符合三线一单控制条件要求。 15、“关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知（国发〔2018〕22号）”相符性分析 打赢蓝天保卫战，是党的十九大作出的重大决策部署，事关满足人民日益增长的美好生活需要，事关全面建成小康社会，事关经济高质量发展和美丽中国建设。蓝天保卫战“重点区域范围”主要为京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域，其中长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省。本项目位于安徽省淮南市凤台县桂集镇工业园区，属于蓝天保卫战“重点区域范围”。 根据《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中第（七）条——深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。本项目烟尘、SO2、NOx排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉标准。因此，本项目与《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》是相符的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁生产厂房已建成；因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 凤台县位于淮河中游，淮北平原南缘，地处北纬32度至33度，东经116度至117度之间，古称州来，又谓下蔡。凤台临淮河，辖西淝河，县域呈东南、西北斜形，南北长50公里，东西宽约42公里。全县辖16个乡镇1个经济开发区，213个行政村，32个社区。 本项目位于淮南市凤台县桂集工业园区天达路北侧安徽松恒包装材料有限公司内，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 淮南位于江淮丘陵与黄淮平原交界处，属华北地层区----淮河地层分区----淮南地层小区，发育上太古界----上元古界----下古生界----中生界----新生界，地质构造单元属中朝准地台、淮河台坳、淮南陷褶断带，地质与地形走向倾斜一致，由西北偏西走向转折东南偏东向，低山、丘陵、平原、湿地、河流湖库兼而有之。淮河自西向东横穿全市，淮河以北为淮北平原，淮河以南为低山丘陵，舜耕山脉以北依次为山前斜坡地、冲洪积二级阶地、淮河冲积一级阶地、淮河高位漫滩与滨河床滩，舜耕山脉以南依次为山前斜坡地、冲洪积阶地、湖泊漫滩与滨湖床滩。 本项目场区地势平坦，属平面地貌。 3、气候气象 凤台县地处亚热带与温暖带过渡区，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，基本特征：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。年内冬季，受北方冷空气控制，晴日多，气温低，降水少；春季受南北冷暖空气活动影响，气温回升快，天气多变，降水量增多；夏季受副热带高压控制，气压偏低，高温多雨；秋季晴朗天气偏多，时有秋雨连绵。 1949~1985年全县平均温度15.1℃，1月份最冷，月平均温度1.1℃；7月份最热，月平均温度28℃；极端最高气温41.1℃（1959年8月24日），极端最低气温-21.7℃（1969年1月31日）。昼夜与区域温差较大，一般昼间气温高于夜间，城区气温高于郊区；日内最高气温出现在14时左右，最低气温出现在日出前。近五年平均降水量1075.9mm，降水年季变化大，季节分配不均匀，冬季干冷，夏热多雨；常年最多风向东风，最大频率38%；年内冬季最多风向东风和东北偏东风，春季最多风向东南偏东风和东南偏南风，夏秋季东南偏东风向东风和东北偏东风过渡；近五年，平均风速1.6m/s。 4、水文 凤台县地表水系属淮河流域，淮河1~3级支流10条、湖泊3处，其中：跨界淮河干支流5条、跨界淮河旁侧湖泊2处；此外，还有新集、张集、顾桥矿区采煤塌陷水域，总积水面积105.84km2。 5、地下水与水文地质条件 淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮河沿岸的河漫滩和一级阶地。 淮南境内，淮河北岸至焦岗湖区、淮河一级支流西淝河－花家湖下游区域、淮河及其一级支流东淝河－瓦埠湖两岸、淮河北岸至高皇乡以南区域均为富水区，淮河南岸洛河与姚家湾以西的地下水呈带状分布在两区，含水层较厚，水量较大。 1、水文地质条件 项目区地下水类型主要为上层滞水和松散松散岩类孔隙水。 2、含水岩组 （1）上层滞水 主要赋存于耕土中，上层滞水的补给来源主要为大气降水。地下水排泄方式主要为蒸发、径流，地下水水量、变化幅度受天气影响较大。 （2）松散松散岩类孔隙水 主要由第四系全新统组成，广布评价区，地下水侧向径流补给。岩性上部主要为黄青杂色亚粘土、粉砂、亚砂土组成的漫滩相。下部由粉细砂、细砂组成的河床相，厚度13～25米。含水层与古河道一致，厚度为6～16 米不等，埋深3～14 米。含大量的淡水蚌壳及钙质结核，一般具有2～3个沉积韵律。本层含水量较丰富，单井涌水量240～960t/d，水位埋深0.5～3米。水化学类型为HCO3-Ca、HCO3-Ca•Mg 型，矿化度小于0.25～0.45g/L，总硬度8.7～21.4德度。 3、地下水的补、径、排条件 区域内上层滞水直接接受大气降水补给及地表水补给；孔隙水主要补给来源为地下水侧向径流补给，地下水总体上由西北流向东南，局部受地形地貌控制。 主要排泄方式为蒸发排泄，次要为泄流、侧向径流及越流排泄。。 6、生态环境 长期以来，凤台县受人工开发利用因素影响，古老原始植被少见，多为人工植被，以阔叶树种为主。建国初期，境内仅有少数小块次生林和零星古老单株树木，覆盖率7.99%；解放后，植树造林形成的落叶阔叶树种有山槐、刺槐、谷种杨树、苦楝、川楝、白榆、泡桐等50余种，针叶树有马尾松、黑松、火炬松、池杉、侧柏、千头松等20余种，常见观赏树种有雪松、龙柏、广玉兰、白玉兰、黄杨、桂花等10余种，经济林有14科、16属，主要有银杏、桃、李、桑、枣、荆条、紫穗槐等60余种，河湖滩地以芦苇群落为主，分布在沿河两岸、湖泊低洼地；常见水生植被有金色藻、黑藻及菱、藕、芡实、浮萍、紫萍等浮游植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量现状 城市环境空气质量达标情况评价指标为二氧化硫（SO2）、颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）六项。 根据环境保护部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价重点实验室提供的淮南市连续一年（2017年）的监测数据，基本污染物现状评价如下：淮南市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为18 ug/m3、31 ug/m3、107 ug/m3、62 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为182 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、O3、PM2.5。 表3-1 基本污染物环境质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） ）占标率（%） 超标倍数 达标情况 SO2 年均值 18 60 30 0 达标 NO2 年均值 31 40 77.5 0 达标 PM10 年均值 107 70 152.86 0.53 不达标 PM2.5 年均值 62 35 177.14 0.77 不达标 O3 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 182 160 113.75 0.03 不达标 CO(mg/m3) 24小时平均第95百分位数 1.3 4 32.5 0 达标 由表可知，项目所在区域基本污染物二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达标，PM10、PM2.5 和臭氧不达标。项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于位于淮南市凤台县桂集工业园区，项目区域地表水为永幸河，项目地表水质量现状监测。 （1）现状数据 项目拟建区域地表水体为永幸河，为V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本评价采用2018年8月20~21日安徽省中望环保节能检测有限公司对永幸河断面监测数据，进行分析评价，监测结果详见下表： 表13地表水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外) 监测日期 采样点名称 pH值 CODCr BOD5 氨氮 TP mg/L mg/L mg/L mg/L 8月20日上午 永幸河 7.25 17 3.3 0.402 0.11 8月20日下午 7.31 17 3.4 0.411 0.12 8月21日上午 7.28 18 3.6 0.414 0.13 8月21日下午 7.33 17 3.3 0.420 0.10 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 6~9 ≤40 ≤10 ≤2.0 ≤0.4 根据上表可知：永幸河监测期间水质均分别能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体功能要求。 3、声环境质量现状 安徽国晟检测技术有限公司2019年5月23日-2019年5月24日对项目厂区声环境进行监测，监测数据如下表。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 检测位置 检测日期 检测结果 昼间dB(A) 夜间dB(A) Leq Leq ▲1（项目厂界东侧1m） 2019.05.23 50.8 41.8 2019.05.24 51.2 42.0 ▲2（项目厂界南侧1m） 2019.05.23 54.8 41.2 2019.05.24 54.4 41.5 ▲3（项目厂界西侧1m） 2019.05.23 52.7 41.2 2019.05.24 52.4 41.0 ▲4（项目厂界北侧1m） 2019.05.23 52.8 41.6 2019.05.24 53.2 41.8 项目区环境噪声监测结果表明：厂址东界、南界、西界、北界昼间及夜间环境噪声，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目区声环境状况较好。 4、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。其主要环境保护目标及保护级别详见下表。 表3-4 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护 目标 保护内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离（m） X Y 安置点 -45 60 居民 30户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 NW 5m 大吴新村 460 0 居民 65户 E 460 朱王村 820 -290 居民 60户 ES 900 桥王村 356 -756 居民 150户 SE 850 拐王村 -400 -538 居民 20户 S 416 中郢小学 -210 -330 学生 150人 SW 676 东南场 -537 -714 居民 200户 SW 884 柳沟沿村 -710 -200 居民 280户 WS 750 桂集社区 -20 10 居民 750户 SN 28 桂集中学 0 550 学生 300人 N 550 大王小学 230 1300 学生 150人 NE 1383 大王村 690 1135 居民 100户 NE 1141 注：以建设项目厂址中心为坐标原点，以厂址中心东方向为X轴正方向，厂址中心北方向为Y轴正方向建立平面坐标。 表3-5 其他主要环境保护目标一览表 环境要素 保护对象名称 方位 距离m 规模 环境功能 地表水 西淝河 WS 5000 中型河流 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 永幸河 NE 220 小型 花家湖 S 6700 中型湖泊 声环境 厂界外 四周 1m --- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 安置点 NW 5m 30户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 凤台县公安局桂集镇派出所 SN 30 15人

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据淮南市凤台县生态环境分局下发的本项目标准确认函，本项目环境影响评价拟执行评价标准如下： 1、环境空气质量 常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，H2S、NH3-N执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，具体限值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 环境质量标准 采用标准或参考限值 取值时间 浓度限值（ug/m3） SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 日平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 日平均 150 H2S 1小时平均 10 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D NH3-N 1小时平均 200 2、地表水环境质量 根据地面水功能区划的要求，评价区域地表水永幸河水质环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准，标准限值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准(部分) （mg/L，pH值除外） 项目 pH COD BOD5 氨氮 总磷 V类 6～9 40 10 2.0 0.4 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值详见下表。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 标准级（类）别 标准限值 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值；执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中15米高排气筒排放标准。具体见下表。 表4-4 锅炉大气污染物特别排放限值 锅炉类别 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 烟囱最低允许高度（m） 标准来源 燃煤锅炉 烟尘 30 20 GB13271-2014 标准 SO2 200 NOx 200 表4-5 恶臭污染物排放标准限值 污染物 排气筒高度 排放速率 厂界标准值 标准来源 NH3 15m 4.9 kg/h 1.5 mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） H2S 0.33 kg/h 0.06 mg/m3 2、废水 生活污水经化粪池处理后经园区污水管网进入桂集镇污水处理厂处理，处理达标后外排排入永幸河，执行接管标准；生产废水主要为清洗废水，清洗废水经公司自建地污水处理站处理后一部分回用，一部分经污水处理设施进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准后再经开发区污水管网排入桂集镇污水处理厂，最终排入永幸河。 表4-6 生活污水排放标准 单位：mg/L，pH值除外 控制项目 pH COD BOD5 NH3-N SS 石油类 GB8978-1996）表4三级标准 6-9 500 300 -- 400 20 表4-7 生产废水污水排放标准 单位：mg/L，pH值除外 控制项目 pH COD BOD5 NH3-N SS 石油类 GB18918－2002表1一级A 6-9 50 10 5 10 1 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 60 50 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求。危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护标准“十二五”规划》，“十二五”期间总量控制污染物共四项：二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物。另根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），大气总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物、烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）。 故本项目总量控制指标和总量平衡途径见下表。 表4-7 总量控制指标和总量平衡途径 单位：t/a 类别 污染物 污染物排放量 总量控制指标 总量平衡途径 大气总量控制指标 SO2 0.1728 0.1728 在凤台县境内平衡 NOX 0.8083 0.8083 烟尘 0.1037 0.1037 水总量控制指标 COD 1.0456 1.0456 在桂集镇污水处理厂平衡 NH3-N 0.1029 0.1029 |

# 建设项目工程分析

生产工艺流程简述（图示） （1）生产工艺流程如下： 本项目主要从事废塑料加工，以清洗、破碎、加工等为主，整个生产过程中不需要使用催化剂等加工助剂。 图5-1 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 清洗过程主要包括前漂洗、热洗、摩擦和漂洗，其主要依靠三大洗涤作用力：机械力、化学力及热力，去除瓶片中的商标、瓶盖、胶水和其他杂质等。 ①分选 本项目废塑料原料为废矿泉水瓶、废纯净水瓶；废塑料来源复杂，常混入有金属、橡胶、织物及其他各种杂质，且不同品种的塑料往往混在一起，因此必须把这些杂质去除，同时将不同颜色瓶分开，才能制得优质再生制品。 采用人工将废塑料中混有金属、包装袋、铁丝及其他杂质分拣出来。 ②脱标 指将采用脱标机将各种类的PET 瓶上的标签纸剥离，同时将外附泥沙污物进行初步冲洗的一种方法，其次还可将部分瓶盖脱离。 ③破碎 破碎碎机带有切割刀，在水力推动下，对物料进行剪切、冲击、压缩、撕裂、摩擦而达到使物体碎裂的目的。由于在水中破碎，因此，破碎工序不会产生粉尘。 ④漂洗 经过破碎后废碎料进行一级漂洗和二级漂洗，去除废塑料中含有的沙土、石块和金属等异物。 ⑤热水洗 热洗工序选用自带搓洗的清洗设备，加入调配好的清洗剂进行清洗。热洗的目的是保证洗掉瓶片上的顽固污渍。热洗工序的热源为燃气锅炉产生的蒸汽。 ⑥漂洗 三级、四级漂洗进一步去除瓶片上残余的浮料和清洗剂。四级漂洗采用新鲜水进行清洗。 ⑦甩干 甩干机是塑料经破碎清洗后自动提料并脱水的设备，主要用于循环粗洗、破碎清洗、漂洗之后的终级工序，以替代人工捞取，并增加一级清洗和自动高速脱水功能，其脱水率可达到90%，从而达到节约人工、提高清洗质量、节省电耗的显著目的，同时可与自动输送装置配套，形成更高一级的自动化流水线生产。 ⑧打包 用打包机对清洗干净的干燥的PET瓶片进行袋装入库。 清洗废水回用过程描述： 四级漂洗废水回用于三级漂洗，三级漂洗废水回用于二级漂洗，二级级漂洗废水回用于一级漂洗，一级漂洗废水排入二级沉淀池，四级漂洗采用新鲜用水。一级漂洗工序废水则排入自建污水处理站进一步处理。 （2）产污环节分析 表5-1 该项目生产过程产污一览表 名称 污染来源 主要污染物 去向 废气 生物质锅炉 烟尘、SO2、NOX 通过20m高烟囱排放 废水 清洗物料过程中产生的废水 pH、COD、BOD5、SS、色度、氨氮、石油类等 进入厂内污水处理站进行处理 办公生活污水 COD、氨氮 依托国泰公司污水处理设施 噪声 破碎机、清洗机、风机、水泵 噪声 低噪声设备、隔音、减振设施 固废 废塑料加工生产线 瓶盖、标签、清洗淤泥等 可利用废物一般固废外售，不可利用废物清运处理 办公生活 生活垃圾 环卫部门清运处理 （3）物料平衡 项目物料平衡见下表。 表5-2 物料平衡情况一览表 输入 输出 物料名称 数量t/a 物料名称 数量t/a 废塑料瓶（PET） 30050 产品 PET瓶片 30000 一般固废 瓶盖、标签等 30 清洗淤泥 20 合计 30050 合计 30050 二、主要污染工序 （一）施工期 项目租赁已建成的厂房车间，施工期主要为设备安装、调试，施工期影响较小。 （二）运营期 1、废水 本项目用水主要包括锅炉补水、塑料清洗用水和生活用水。 （1）清洗废水 本项目废塑料清洗是为了保证产品塑料瓶片的品质，建设单位每年需要清洗约30050t废塑料瓶，项目清洗用水量约为10m3/h，每天清洗时间为24小时，则每天清洗用水量为240m3/d。其中漂洗用水量为232m3/d；热洗用水只需一次加水，一次加水量为8m3，循环使用，损耗部分由蒸汽液化补充，热水洗槽每天排放一次，每次排放量为8m3。 废塑料瓶清洗生产线产生大量的清洗废水，漂洗用水量损耗率按10%计，则漂洗废水产生量为208.8m3/d。为节省清洗用水量，企业采用逆流漂洗，第四道的漂洗水回用于第三道漂洗，第三道回用于第二道漂洗，第二道漂洗水又回用到第一道漂洗，漂洗废水循环回用，只有第一道漂洗废水外排，排放量为52.2m3/d。漂洗废水主要污染物为COD、SS、氨氮等。根据；类比同类行业，漂洗废水的水质为COD：800mg/L、SS：600mg/L、氨氮10mg/L，漂洗废水通过管道排入自建污水处理站进一步处理。 （2）锅炉用水 本项目采用1台0.9t/h的生物质锅炉供蒸汽，蒸汽水直接进入热水槽内，锅炉用水量为2m3/h，每天运行12小时，锅炉每年使用300天，年用水量7200m3，上述用水中约5%需要定期排放污水，主要是排放集箱（联箱）内的铁锈，杂质等，排放量约为360t/a；余下95%中以蒸汽形式进入热水洗槽内。 锅炉用水需使用软水，采用RO反渗透制备，制备过程中会产生反冲洗废水，需定期排放。软水制备率为80%，废水产生量约为原水量的20%，据此计算，锅炉房共补充新鲜水量为7200m3/a（24m3/d），原水用量为9000m3/a（30m3/d），软水制备废水产生量为1800t/a（6t/d）。 （3）生活用水 项目劳动定员为30人，厂内无食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB43/T 679─2014）中的相关内容，办公用水定额为50-70L/(人.d)，中间值为60L/(人.d)，全年生产300天，则生活用水量为1.8m3/d，540m3/a。污水产生系数取0.8，则生活污水量为1.4m3/d，432m3/a。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5等污染物。 项目运营期用水情况见下表： 表5-3 项目用排水情况一览表 序号 用水项目 用水定额 新鲜水 回用水/纯水/蒸汽 产污系数 废水 产生量 去向 m3/d m3/a m3/d m3/a m3/d m3/a 1 清洗用水 / 50.8 15240 7.2 2160 0.9 52.2 15660 进入自建污水处理站处理 2 水洗槽 用水来自锅炉蒸汽 / / 22.8 6840 0.35 8 2400 3 锅炉用水 2t/h，20h/d / / 24 7200 0.05 1.2 360 全部回用于 漂洗用水 4 纯水制备 用水 纯水7200t/a， 制备率80% 30 9000 / / 0.2 6.0 1800 5 生活用水 60L/(人·d)，30人 1.8 540 / / 0.8 1.44 432 桂集镇生活污水处理设施 合计 82.6 24780 54 16200 / 68.84 20652 项目水平衡如下图所示： 图5-2 建设项目水平衡图 （单位：m3/d） 项目废水排放情况见下表。 表5-4 项目废水源强及排放汇总 污染源名称 废水量(t/a) 污染物 产生情况 拟采取的治理措施 处理后污染物 排放方式及 去向 mg/L t/a mg/L t/a 生产 废水 18492 COD 800 14.7936 自建污水站，采用气浮+生物氧化+混凝沉淀+滤布过滤 50 0.9246 经自建污水站处理达标后再经园区污水管网排入永幸河。 BOD5 200 3.698 10 0.1849 SS 600 11.0952 10 0.1849 氨氮 10 0.18492 5 0.0925 生活 污水 432 COD 300 0.1296 雨污分流、化粪池预处理 100 0.0432 经园区污水管网接入桂集镇污水处理厂，处理达标后排入永幸河。 BOD5 150 0.0648 20 0.0086 SS 200 0.0864 70 0.0302 氨氮 25 0.0108 15 0.0065 2、废气 （1）生物质锅炉燃烧废气 本项目废塑料瓶在破碎制成瓶片时由于在水中破碎，因此，破碎工序不会有粉尘产生；项目运营期废气主要为生物质锅炉产生的烟气以及污水站恶臭。 根据建设单位提供资料，生物质成型颗粒消耗量为120kg/h，每天运行24小时，全年按300天计，年消耗生物质颗粒量为864吨。烟气中的主要污染物是烟（粉）、SO2尘和NOx，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）•下册》中给出的产排污系数表预测其产生量；废气产污系数表详见下表： 表5-5 颗粒燃料燃烧废气产污系数表 产品名称 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其他 生物质 成型颗粒 二氧化硫 千克/吨-原料 17S① 烟尘 千克/吨-原料 37.6 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 经计算，本项目锅炉燃料燃烧污染物产量详见下表。 表5-6 烘干机燃料燃烧烟气中主要污染物产生情况 污染源 污染物 产生情况 产生速率kg/h 产生量t/a 烘干机燃烧器 烟尘 4.512 32.486 SO2 0.204 1.469 NOx 0.122 0.881 生物质成型颗粒燃料燃烧产生的烟气进入“旋风除尘器+布袋除尘器”进行除尘。因此，进入除尘器的污染物情况汇总如下： “旋风除尘器+布袋除尘器”的除尘效率不低于99%，经处理后，烟尘排放量为0.325t/a，风机风量按3000m3/h计。 项目生物质锅炉有组织废气产生与排放情况详见下表。 表5-7 生物质锅炉有组织废气排放情况一览表 污染物 排气量 m3/h 产生情况 治理 措施 排放情况 产生浓度 mg/m3 排放速率kg/h 产生量 t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 颗粒物 3000 1500 4.512 32.486 旋风除尘器+布袋除尘器 15.03 0.0451 0.325 SO2 68.0 0.204 1.469 68.0 0.204 1.469 NOX 40.67 0.122 0.881 40.67 0.122 0.881 根据上表可以看出，项目生物质锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，烟尘排放浓度为15.03mg/m3，SO2排放浓度为68.0mg/m3，NOx排放浓度为40.67mg/m3；经处理后废气最终经过1根15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求（燃煤锅炉），即颗粒物30mg/m3，SO2 200 mg/m3，NOx 200mg/m3。 （2）污水处理站恶臭 污水处理站尾水处理工艺为“调节池+微滤机+气浮池+地埋式一体化污水处理设施”，污水处理站产生恶臭环节主要为调节池与气浮池，恶臭气体主要为NH3和H2S。 根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生污染物研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3及0.00012g的H2S。本污水处理站建成运行后，BOD5的去除总量为3.421t/a，，依据该经验参数进行核算，则污水处理站恶臭气体NH3、H2S产生量分别为为10.60kg/a、0.41 kg/a。排气筒风量为5000m3/h，一年工作2400h。则NH3、H2S产生浓度分别为0.883mg/m3、0.034mg/m3。除臭装置的除臭效率为85~95%，取90%，则H3、H2S排放浓度分别为0.0883mg/m3、0.0034mg/m3，排放总量为1.060kg/a、0.041 kg/a。 （3）噪声 本项目噪声源主要是位于车间内的各种生产设备等，噪声源强70~80dB（A），具体见下表。 表5-8 噪声源强一览表 序号 噪声源名称 声压级 dB（A） 治理措施 治理后声压级 dB（A） 1 破碎机 75~80 安装减振垫、厂房隔声 50～55 2 清洗机 70~75 安装减振垫、厂房隔声 55～60 3 甩干机 70~75 安装减振垫、厂房隔声 55～60 4 打包机 70~75 安装减振垫、厂房隔声 55～60 5 水泵 75~80 安装减振垫、厂房隔声 60～65 6 风机 75~80 安装减振垫、厂房隔声 60～65 （4）固废 项目运营期产生的固废分为一般废物和生活垃圾； 1）一般固废 项目一般固体废物主要为瓶盖及标签、杂质、清洗淤泥等。 ①瓶盖及标签、杂质 瓶盖及标签主要产生在分选、脱标、漂洗、摩擦工序，根据同类企业生产经验，瓶盖及标签碎屑产生量约为原材料用量的0.1%，则本项目瓶盖及标签产生量为30t/a。瓶盖和标签分类集中收集后外售给其他企业和附近废品回收站综合利用。 ②污水处理站污泥 根据同类企业生产经验，污泥产生量为污水处理量的0.1%，则本项目污泥产生量约为20t/a，项目原料主要为废PET，其产生的污泥主要含有机物，不属于危险废物，通过污泥脱水机脱水处理后，集中收集后清运至当地垃圾处理厂进行处理。 2）废活性炭 污水处理站恶臭气体经光氧催化+活性炭吸附处理后经15米高排气筒排放，废活性炭产生量约为0.05t/a，设置危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 3）生活垃圾 项目劳动定员30人，厂内无食宿，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，生活垃圾产生量为4.5t/a，分类收集后由环卫部门集中处理。 项目固体废物产生、处置情况见下表： 表5-9 项目固体废物产生、处置情况表 单位：t/a 序号 废物种类 名称 性状 产生量 处置去向 1 一般固废 瓶盖及标签 固态 30 分类集中收集后外售给其他企业和附近废品回收站综合利用 2 污水处理站 污泥 半固态 20 采用污泥脱水机脱水处理后，集中收集后清运至当地垃圾处理厂进行处理。 3 危险废物 废活性炭 固态 0.05 设置危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 4 生活垃圾 生活垃圾 固态 4.5 袋装后委托环卫部门清运处理

# 本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生物质锅炉 | 烟尘 | 1500mg/m3，32.486t/a | 15.03mg/m3，0.325t/a |
|  |  | SO2 | 68mg/m3，1.469t/a | 68mg/m3，1.469t/a |
|  |  | NOx | 40.67mg/m3，0.881t/a | 40.67mg/m3，0.881t/a |
|  | 污水处理站 恶臭 | NH3 | 0.883mg/m3，10.60kg/a | 0.0883mg/m3，1.060kg/a |
|  |  | H2S | 0.034mg/m3，0.41kg/a | 0.0034mg/m3，0.041kg/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水（18492t/a） | COD | 800mg/L，14.7936t/a | 50mg/L，0.9246/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，3.698t/a | 10mg/L，0.1849t/a |
|  |  | SS | 600mg/L，11.0952t/a | 10mg/L，0.1849t/a |
|  |  | 氨氮 | 10mg/L，0.1849t/a | 5mg/L，0.0925t/a |
|  | 生活污水（432t/a） | COD | 300mg/L，0.1296t/a | 280mg/L，0.121t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0648t/a | 140mg/L，0.0605t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0864t/a | 150mg/L，0.0648t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0108t/a | 24mg/L，0.0104t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 瓶盖及标签 | 30.0t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 20t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
| 噪声 | 营运期：各设备噪声值在70～80dB(A)。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目地位于淮南市凤台县桂集工业园区天达路，厂房已建成，项目所在地不属于敏感或脆弱生态系统。项目生产过程产生的污染物在得到很好的控制和处理后，项目建设对生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 根据现场勘查，项目系租赁已建成厂房，施工期已结束。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）项目污染源调查 项目建成后，全厂废气污染源排放源强见下表。 表7-1 项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 1 锅炉排气筒 116 32 26.19 20 0.35 13.73 25 2400 正常 SO2 0.204 NOx 0.122 烟尘 0.0451 2 恶臭排气筒 116 32 26.19 15 0.45 15.44 25 2400 正常 NH3 4.4×10-4 H2S 1.7×10-5 （2）初步预测（估算模式） 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，选用导则推荐的估算模式（AERSCREEN），预测项目主要大气污染物的最大地面浓度、占标率，确定大气环境影响评价工作等级。评价工作等级分级依据见下表： 表7-2 评价工作等级分级依据一览表 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 本项目估算模型各参数见下表： 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 37.5 最低环境温度/℃ -7.4 土地利用类型 农田 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 估算模式（AERSCREEN）预测的各污染物计算结果见下表： 表7-4 估算模式（AERSCREEN）预测初步估算结果 污染源 污染 因子 最大落地浓度（mg/m3） 最大浓度落 地点（m） 评价标准（mg/m3） 占标率 （%） D10% （m） 评价 等级 锅炉排气筒 SO2 0.006614 347 200 0.01 0 三级评价 NOx 0.003955 200 0.01 0 烟尘 0.001462 30 0.01 0 恶臭排气筒 NH3 1.365×10-5 287 1.5 0 0 H2S 5.288×10-7 0.06 0 0 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），通过推荐估算模式AERSCREEM对本项目大气污染物占标率进行了估算，本项目大气污染物最大占标率为0.01%＜10%，因此，本项目大气环境评价工作等级为三级；三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）、污染物排放量核算 A、有组织排放量核算 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 锅炉排气筒 SO2 68.0 0.204 1.469 2 NOx 40.67 0.122 0.881 3 烟尘 15.03 0.0451 0.325 4 恶臭排气筒 NH3 0.0883 4.4×10-4 1.060kg/a 5 H2S 0.0034 1.7×10-5 0.041kg/a 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 1.469 NOx 0.881 烟尘 0.325 NH3 1.060kg/a H2S 0.041kg/a B、项目大气污染物年排放量核算 表7-6 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 SO2 1.469 2 NOx 0.881 3 烟尘 0.325 4 NH3 1.060kg/a 5 H2S 0.041kg/a 大气环境影响评价结论： 经预测计算，项目生产过程中有组织排放的各类废气污染物最大浓度占标率均小于10%，项目有组织排放的各类废气对区域空气环境影响较小。 综上所述，该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域大气环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生产废水 ①废水治理措施 清洗废水回用过程：四级漂洗废水回用于三级漂洗，三级漂洗废水回用于二级漂洗，二级漂洗废水回用于一级漂洗，一级漂洗废水排入二级沉淀池，四级漂洗采用新鲜用水。 漂洗废水循环回用，只有一级漂洗废水外排，排放量为52.2m3/d，另外热水洗槽水每天排放一次，每次排放量为8m3。废水总排放量为60.2m3/d，生产废水主要污染物为COD、SS、氨氮等。废水排入污水处理站进一步处理。 漂洗废水水质为：COD：100mg/L、SS ：600mg/L、氨氮10 mg/L。 根据建设单位提供资料，拟建设一座污水处理站，选址位于国泰公司厂区最北侧，和本项目相隔一个厂房，距离本项目厂房约50m；本项目生产废水排放量为60.2 m3/d，考虑到污水处理站污水处理富余能力，按废水量的1.1~1.2系数进行设计，拟设计的污水处理站污水处理能力为70m3/d，污水经处理后达标排放。 根据现场勘查，项目所在区域属于涡北污水处理厂收水范围，但是目前区域污水管网尚不完善，污水无法接入市政污水管网，进入涡北污水处理厂处理；因此，若项目不能接管污水处理厂，项目废水需自行处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。 ②废水处理工艺 根据建设单位提供资料，污水处理工艺拟采用“气浮+生物氧化” 工艺，废水处理流程图见下图： 图7-1 废水处理流程图 废水处理流程简述： Ⅰ、环评推荐采用建设一座日处理能力为70m3的污水处理站一座处理生产废水。 Ⅱ、生产废水收集后首先进入格栅集水池，经格栅网截留漂浮塑料渣及大颗粒物质，保证后续系统正常运行。 Ⅲ、污水通过提升泵经过管道混合器进入微滤池与气浮池，去除大部分悬浮颗粒物。 Ⅳ、沉淀后的上清液自流至调节池，然后再进入缺氧池和好氧池进行生物氧化处理，再经混凝沉淀沉淀，最后经过滤后，上清液进入清水池，达标外排，二沉池产生的污泥部分回流至缺氧池，剩余污泥采用脱水机脱水后，污泥外运处理。 ③废水处理达标可行性分析 表7-7 项目污水处理站设计进、出水水质情况 处理单元 指标 CODcr BOD5 SS 氨氮 微滤池+气浮池 进水（mg/L） 800 200 600 10 出水（mg/L） 560 80 360 9 去除率% 30 35 40 10 缺氧池+好氧池 进水（mg/L） 560 130 360 9 出水（mg/L） 112 20 108 36 去除率% 80 85 70 40 混凝沉淀池+滤布过滤 进水（mg/L） 112 20 108 36 出水（mg/L） 50 10 10 5.0 去除率% 55.3 50 83.3 86.1 出水水质 50 10 10 5.0 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准 50 10 10 5.0 由上表可知，废水经厂区污水处理站后出水中各项指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，经园区污水管网排入桂集镇污水处理厂处理，最终排入永幸河永幸河，对永幸河水环境影响较小。 （2）生活污水 本项目职工均不在厂区内食宿，生活废水产生量为1.44m3/d（即432m3/a），废水经化粪池预处理后主要污染物的浓度分别为：COD280mg/L，BOD5140mg/L，SS150mg/L，NH3-N 24mg/L。由于项目租赁安徽松恒包装材料有限公司生产厂房进行建设，办公用房租赁其办公楼；因此，本项目产生的生活污水经安徽松恒包装材料有限公司的化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入桂集镇生活污水处理站进一步处理。 综上所述，项目水污染防治措施是可行的。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产设备及配套设备的运行产生的噪声。生产设备及配套设备均安置在室内，噪声值约在70～80dB(A)。 建议项目单位采取以下噪声治理措施： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂房内部中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2008《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 （1）噪声预测模式 LA(r)=LWA-20lg(r)-8 式中： LA(r)——距噪声源r数处预测点的A声级，dB(A)； LWA——点声源的A声级，dB(A)； r——点声源到预测点的距离，m。 （2）叠加计算 个噪声源对同一受声点的声压级迭加： 式中： ——某预测受声点的总声压级，dB（A）； ——某声源在预测受声点产生的声压级，dB（A）； —— 声源数量。 根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到项目建成后各场界处的噪声级，根据导则要求，新建项目厂界噪声预测时不需叠加背景值，以贡献值作为厂界噪声预测值。建设项目噪声预测结果见下表。 表7-8 项目噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 测点编号 测点位置 预测值 标准值 1 厂界外东1m处 48.7 昼间：60 夜间：50 2 厂界外南1m处 45.1 3 厂界外西1m处 47.6 4 厂界外北1m处 47.4 从上表可知，建设项目厂界各预测点的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB（A）），项目运营期产生的噪声能够做到达标排放，对周围环境影响较小。 4、固体废物处置分析 项目运营期产生的固废分为一般废和生活垃圾。 （1）一般固废 瓶盖和标签分类集中收集后外售给其他企业和附近废品回收站综合利用。 项目原料主要为废PET，其产生的污泥主要含有机物，不属于危险废物，通过污泥脱水机脱水处理后，集中收集后清运至当地垃圾处理厂进行处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理。厂内设有垃圾收集桶。 （3）废活性炭 污水处理站恶臭气体经吸附处理后，会产生少量的废活性炭，属于危险废物，设置为危险废物暂存间，委托有资质单位定期处理。 ①危险废物暂存、处置要求 项目产生的危险废物为机废活性炭，按照《国家危险废物名录》，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码：900-041-49。 危废库设置在车间东南角，面积约5m2，废活性炭暂存在危废暂存场所，危废库设有防腐、防渗、防雨等措施。危废收集后委托有资质单位处理，并执行危险废物转移联单。 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： a、应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有防风、防晒、防雨设施。 b、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 c、须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。 d、危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 e、企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台帐。 ②危险废物运输要求 本项目危废的运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，在运输环节不按危险废物进行运输。危险废物在转运过程中应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，确保项目产生的危险项目安全运输。 综上所述，建设项目产生固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 5、产品贮存要求 废塑料属于一般废品。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），评价要求原料及产品需要定点堆放，不得露天放置，地面应进行硬化，加建围墙、顶棚。 根据《废塑料回收与利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）的相关规定，评价要求项目废塑料在贮存时满足以下要求：①贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。废塑料贮存场位于厂房内部，为封闭区域，地面设置置物架，可以将废品垫高，废品均为袋装，可起到防水、防雨、防晒、防扬散的作用。②不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。 经过上述措施处理后，产品贮存场所对环境影响较小，措施可行。 6、地下水影响分析及防范措施 （1）地下水影响分析 本项目危废库设置在室内，污水处理设施设置在室外，建筑物采用钢筋混凝土结构，并按规范设置防渗层。 项目固体废物对地下水的影响主要表现在固废淋滤液对地下水的影响，而淋滤液的来源主要是大气降水，因本项目固废均堆放于室内库房，且及时外运，危险废物委托有资质单位代为处置，一般固废送垃圾处理场填埋处置或进行废品回收或委托有资质单位代为处置，不存在因大气降水产生的固废淋滤液。 因此，项目可能造成地下水污染主要为：化粪池、废水处理池废水下渗或池体破裂造成的地下水污染。 本项目在建设时严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求“基础必须防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s”，对废水收集池、处理池、管道系统等设施要求采用混凝土浇注+铺设防渗层进行防渗处理。因此，在正常工况条件下不会发生污水泄漏或其他物料泄漏导致地下水污染的情况。 在非正常工况条件下，如果污水池发生破裂且防渗层失效未得到及时妥当处理，污染物可能会下渗进而对地下水水质产生影响。本项目对地下水的各种潜在污染源、影响途径及影响分析详见下表。 表7-9 非正常工况状态下本项目运行的主要地下水环境影响分析 潜在污染源 潜在污染途径 主要污染因子 环境影响 危废库、污水收集处理池 本项目各池子为地下构筑物，当池底防渗层发生破裂后污染物进入地下污染地下水，池体发生溢流后未经处理废水通过周边未做防渗措施的地面渗入地下； COD、pH 污水收集处理池内污染物浓度较高，池底破损具有一定隐蔽性，如发生泄漏并持续较长时间，会对地下水造成一定的影响 由上表可见，非正常工况情况下可能发生泄漏的污染源主要集中在各污水池以及危废库。 废水对地下水影响程度与水文地质条件等因素有关。通过对区域水文地质条件分析表明，项目所在地域地表包气带防渗能力中，防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境的途径，包括：企业生产车间地面及处理设施、污水处理池等均做防渗处理；污水排放管道采取PVC防渗管道；厂区及车间地面进行硬化。按规范采取防渗处理措施后，可控制污染物渗入地下对区域地下水的污染。 （2）地下水污染防治措施 本项目应采取的地下水污染防治措施主要有： ①源头上控制对地下水的污染 污水管网明管架设，购买材质较好的污水管网。 ②分区防治 Ⅰ、防渗处理：对基础层进行防渗，对危废库等进行环氧树脂防渗。 Ⅱ、分区防控：项目所在地场地主要为粉质粘土，渗透性差，包气带防污性能为“中”，根据《环境影响评价技术导则下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难以程度，确定项目防渗分区见下表，具体如下： 表7-10 项目防渗分区 序号 装置、单元名称 污染防治区域及部位 污染防治区类别 防渗要求 1 危废暂存间 室内地面 重点防渗 渗透系数≤1.0×10-10 cm/s 2 污水处理区 池底板及壁板 重点防渗 3 其余生产车间 厂房车间地面 一般防渗 渗透系数 ≤1.0×10-7cm/s Ⅲ、防渗区防渗措施 A、危废库 防渗方案如下： 基础层素土夯实；面层浇注200mm厚水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（C30，抗渗等级P6）作为面层；涂覆环氧树脂进行防渗。 采取以上措施满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）地面防渗层的要求，即：混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm的要求。 B、污水池 基础层素土夯实；池底以及池壁结构厚度浇注250mm厚水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（C30，抗渗等级P8）作为结构，且池的内壁表面涂刷水泥基渗透结晶型等防渗涂料；水泥基渗透结晶形防水涂料厚度不小于1.0mm。 采取以上措施满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）污染防渗区划分规定地面防渗层的要求。 6、环境风险分析 根据《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152 号）文件的精神，本次风险评价拟通过分析拟建项目中主要物料的危险性和毒性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度、保护环境之目的。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），本项目未涉及到的风险物质主要为废旧塑料瓶，不涉及危险化学品。场内一次最大暂存量约为200吨，采用捆扎形式堆放在车间内，可能涉及到火灾风险。 环境风险防范措施 ①加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度：设置环保、安全、消防专门科室和管理人员，保证安全防护设施正常运行处于良好的待命状态。 ②危险废物维放在专用的危险品仓库中，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理。 危废临时堆场地面做好防渗、防腐蚀措施，地面无裂隙，且做好防风、防腐及防晒措施，设置危废标识。满足《危险废物贮存污染控制标准》相关要求。 ④严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，配置相应灭火装置和设施，并保持完好。 经过以上的风险防范措施后，本项目引发重大风险事故的可能性相对较小。 7、环境管理与环境监测计划 （1）环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②加强对管理人员的教育 要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 ③加强生产全过程的环境管理 建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量：减少从原材料选择到产品最终处置的全生命周期的不利影响：尽量采用本行业先进的生产工艺、生产设备，严格杜绝废水的排放。 ④加强污染物处理装置的管理 项目建成投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试；对各环保处理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。 （2）运营期环境监测计划 结合项目特点，环评提出如下运营期监测计划，项目具体监测计划见下表。 表7-11 运营期环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 频率 实施单位 执行标准（mg/m3） 1 废气 生物质锅炉废气排放口 烟尘、SO2、NOx 每年1次 有资质的监测单位 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准限值。 2 污水处理站恶臭气体排放口 NH3、H2S 每年1次 有资质的监测单位 满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关排放标准。 3 厂区下风向10m范围内浓度最高点 NH3、H2S 每年1次 有资质的监测单位 4 项目四周，东南西北各一个监测点 噪声 每年1次 有资质的监测单位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 5 污水排口 pH、COD、SS、NH3-N 每年监测1次，每次监测2天 有资质的监测单位 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的 一级标准 8、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （2）废水排放口 污水排放口位置应根据实际地形和排放污染物的种类情况确定，原则应设置一段长度不小于1米长的明渠，排污口须满足采样监测要求。 （3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物储存场 对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置，符合规范要求。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 （5）设置标志牌要求 对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 表7-12 各排污口（源）标志牌设置示意图 9、环保投资 该项目环保投资88万元，占项目总投资680万元的的12.9%，具体见下表： 表7-13 建设项目环保措施投资一览表 类 别 治理对象 治理方案 投资 (万元) 废气防治措施 生物质锅炉废气 旋风除尘器+布袋除尘器+20米高排气筒排放 12 污水处理站恶臭 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 10 废水防治措施 生活污水 雨污分流、生活污水依托安徽松恒包装材料有限公司化粪池 / 生产废水 生产废水排入厂内自建污水处理站，设计污水处理能力为70m3/d，污水处理工艺采用“微滤气浮+生物氧化+混凝沉淀+滤布过滤”；污水经处理后达标排放。 50 噪声防治措施 产噪设备 设备基础安装减振垫，厂房隔声等 5 固废 瓶盖及标签、清洗淤泥、废活性炭 厂内设有一般固废堆场，瓶盖及标签分类集中收集后外售给其他企业和附近废品回收站综合利用；污水处理站污泥采用脱水机脱水处理后，集中收集后清运至当地垃圾处理厂进行处理；废活性炭设置危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 10 生活垃圾 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理 1.0 总计 88

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉 | SO2、NOX、烟尘 | 旋风除尘器+布袋除尘器+20米高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准限值 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中15米高排气筒排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 雨污分流、生活污水依托安徽松恒包装材料有限公司化粪池； | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，经园区污水管网进入桂集镇污水处理站处理达标后排入永幸河。 |
|  | 生产废水 | COD、SS、氨氮、 | 生产废水排入厂内自建污水处理站，设计污水处理能力为70m3/d，污水处理工艺采用“微滤气浮+生物氧化”+混凝沉淀+滤布过滤；污水经处理后达标排放； | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，经园区污水管网排入桂集镇污水处理厂，最终排入永幸河。 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 瓶盖及标签、污泥 | 厂内设有一般固废堆场，分类收集后外售综合利用；污水处理站污泥采用脱水机脱水处理后，集中收集后清运至当地垃圾处理厂进行处理。 | 合理处置，无害化 |
|  | 污水处理站 | 废活性炭 | 设置危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶，委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪声 | 经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目生产过程产生的污染物在得到很好的控制和处理后，项目建设对生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、评价结论 1、企业概况 安徽松恒环保材料科技有限公司在淮南市凤台县桂集工业园区建设“年产30000吨塑料瓶片加工项目”，租赁安徽松恒包装材料有限公司车间3000m2，该项目总投资680万元。项目建成后年产PET瓶片3万吨。项目所回收的废塑料来源于国内，以分拣、清洗、破碎等加工为主，不涉及再加工造粒。 2、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》的淘汰类或限制类，亦不属于其他法律法规要求淘汰和限制的产业。 因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 3、选址合理性 本项目选址于淮南市凤台县桂集工业园区天达路北侧安徽松恒包装材料有限公司内，厂房系租赁安徽松恒包装材料有限公司已建厂房。根据凤台县不动产登记局颁发的不动产权证书，皖（2016）凤台县不动产权第0000138号，本项目用地用途为工业用地。 项目在运行过程中污染物主要为废气、废水、噪声等，污染物均能做到达标排放和合理处置。项目建设地点不位于饮用水源保护区范围、环境敏感区内；项目厂址地理位置优越，交通便利，配套设施完善，具有良好的投资和发展前景。项目选址区域环境质量现状良好，且本项目的建设对周围环境的污染较小，不会对环境质量造成大的改变。本项目选址合理。 4、规划符合性 本项目租赁安徽松恒包装材料有限公司现有厂房，根据凤台县城乡规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第340421201600028号），安徽松恒包装材料有限公司用地符合凤台县城乡规划要求，因此，本项目选址符合凤台县城乡规划要求。 5、境质量现状 项目所在区域大气污染物SO2、NO2及PM10 24h 平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值；区域声环境质量符合（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2标准；永幸河水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 5、环境影响评价结论 （1）废气 锅炉燃料采用成型生物质作为燃料，废气经旋风除尘器+布袋除尘器除尘后经20米高排气筒排放，烟尘排放浓度为15.03mg/m3，SO2排放浓度为68.0mg/m3，NOx排放浓度为40.67mg/m3；经处理后废气最终经过1根15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求（燃煤锅炉），即颗粒物30mg/m3，SO2 200 mg/m3，NOx 200mg/m3。 （2）废水 本项目生产废水产生量为约60.2m3/d，生产废水排入厂内自建污水处理站，设计污水处理能力为70m3/d，污水处理工艺采用“微滤气浮+生物氧化”+混凝沉淀+滤布过滤”，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，经园区污水管网排入桂集镇污水处理厂，最终排入永幸河。项目生活污水产生量为1.44m3/d（即432m3/a），生活污水经化粪池处理后进入桂集镇生活污水处理站处理处理达标后排入永幸河，对永幸河水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声源强主要为生产设备运行过程产生的噪声，声压级为70-80dB(A)。经预测，该项目正常运营过程中产生的噪声经基础减震、建筑物隔声、距离衰减，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求。 （4）固体废物 瓶盖和标签分类集中收集后外售给其他企业和附近废品回收站综合利用。 污水处理站污泥通过污泥脱水机脱水处理后，集中收集后清运至当地垃圾处理厂进行处理；废活性炭委托有资质单位处理，生活垃圾收集后由环卫部门处理。 采取上述措施后，项目产生的一般固废、危险废物和生活垃圾均能合理处置。 （5）总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合凤台县城乡规划要求、选址合理，建设单位在认真落实本评价提出的各项污染防治措施，并严格执行环保“三同时”制度的前提下，项目运营期排放的各种污染物均能够实现达标排放，对区域环境空气、地表水和声环境产生的影响较小。因此，从环境影响角度，本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定。各类污染物的排放应执行本次环评采纳的标准。 （2）所有固废应及时收集，放置在指定地点，分类回收或综合利用，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。 三、建设项目“三同时”验收一览表 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 类 别 治理对象 治理方案 治理效果 备注 废气治理措施 生物质 锅炉废气 旋风除尘器+布袋除尘器+20米高排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准限值 与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用” 污水处理站恶臭 集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中15米高排气筒排放标准 废水防治措施 生活污水 雨污分流、生活污水依托安徽松恒包装材料有限公司化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 生产废水 自建污水处理站，设计污水处理能力为70m3/d，污水处理工艺采用“微滤气浮+生物氧化”+混凝沉淀+滤布过滤” 经园区污水管网排入桂集镇污水处理厂，最终排入永幸河。 噪声防 治措施 产噪设备 安装减振垫，消声器，室内 设置 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 固废 瓶盖及标签、清洗淤泥 厂内设有一般固废堆场，瓶盖及标签分类集中收集后外售给其他企业和附近废品回收站综合利用；污水处理站污泥采用脱水机脱水处理后，集中收集后清运至当地垃圾处理厂进行处理。 合理处置，无害化 生活垃圾 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理。

预审意见： 经办人： 公 章 审核人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 审核人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 备案文件 附件3 厂房租赁协议及房屋产权证 附件4 监测报告 附件5 标准确认函 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边敏感点分布图 附图3 项目与外环境关系图 附图4 项目车间内部布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

二次分拣

湿式破碎

废塑料

脱标

噪声

水、表面清洗剂

开包

上料

人工分拣

瓶盖、标签、其他杂质

甩干

破碎片打包

三级漂洗

90℃热水洗

一级漂洗

废水、瓶盖、标签、漂洗杂质

噪声

废水、瓶盖、标签

瓶盖、标签、其他杂质

成品

噪声

瓶盖、标签、其他杂质

蒸汽、水、

表面清洗剂

废水、噪声

废水、标签

二级漂洗回用水

四级漂洗回用水

四级漂洗

废水、瓶盖、标签、漂洗杂质

水

二级漂洗

废水、瓶盖、标签

三级漂洗回用水

职工生活

桂集镇生活污水处理设施

新鲜水

82.6

1.44

0.32

生活污水

软水制备废水

6.0

软水制备

锅炉用水

30

24

锅炉排污水

沉淀池

1.2

7.2

水洗槽

1.2

蒸汽22.8

1.8

漂洗用水

52.2

5.8

漂洗废水

58

每天更换一次

8.0

7.2

50.8

自建污水处理站

达标排入园区管网

进入永幸河

逆流回用

156.6

52.2

1.44

60.2

63.64

14.8

调节池

微滤池

气浮池

地埋式一体化

污水处理站

永幸河

开发区

污水管网